СТРОЕЖ: „РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В РЕГУЛАЦИЯТА НА ГР.БРАЦИГОВО И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНАТА“

ЧАСТ:     Пътна

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  Община Брацигово

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

ПОДОБЕКТ 1: ГР.БРАЦИГОВО   -   Ул.“Трети Март“

Пълно описание на обекта:

Ремонт и реконструкция на Ул.„Трети Март” гр.Брацигово, Област Пазарджик

1. Описание на предмета

Предметът на поръчката включва изготвяне на технически проект за обект: Ремонт и реконструкция на Ул.„Трети Март” гр.Брацигово, Област Пазарджик

Да се предвиди асфалтово покритие и ако е необходимо пътна основа на платното за движение.

Същ. Пътна настилка е от асф.бетон.

Улично платно минимум 9,00м;

Напречен наклон улично платно – q% - двустранен;

Изграждането на нови тротоарни и други настилки не е предмет на настоящата разработка.

Бордюрите за целия обект да бъдат от тежък тип – 18/35/50.

При необходимост да се предвидят отводнителни мероприятия където има изградена колекторна система.

Проектът да се разработи за един етап на изпълнение на СМР.

Улицата е от първостепенна улична мрежа и  “средно” движение.

2. Съществуващо положение

Улицата предвидена за ремонт е с приблизителна обща дължина от около 500m се намира в регулационните граници на гр.Брацигово. Пътната настилка и конструкция са компрометирани, с множество надлъжни и мрежовидни пукнатини и слягания. На места многократно е изкърпвана и ремонтирана.

Това води до недостатъчен комфорт при експлоатация  от автомобилното и пешеходно движение.

3. Основни дейности

3.1. Работения проект да се изготви в обхват, достатъчен за успешно изпълнение на инвестиционното намерение и в съответствие с Наредба № 4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти.

3.2. Изготвяне на проект за постоянна организация на движението.

3.3. Изготвяне на План за безопасност и здраве, съгласно изискванията на Закон за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

3.4. Изготвяне на План за управление на строителните отпадъци, съгласно изискванията на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (Приета с ПМС № 277 от 05.11.2012, обн. ДВ. бр.89 от 13.11.2012 г.).

4. Основание за проектиране

Улицата е в не добро състояние и не създава достатъчен комфорт за преминаване на ППС и пешеходци по нея.

5. Основни изисквания към проекта

5.1. Цел на проекта

С проекта да се подобри технико-експлоатационното състояние на предвидената за ремонт улица. Да се изпълни нова пътна конструкция от нов пласт асфалтобетон, нови бордюри и др. пътни принадлежности.

5.2. Участък за проектиране

Ремонт и реконструкция на Ул.„Трети Март” гр.Брацигово, Област Пазарджик от съществуващ градски стадион до кръстовище с Ул.“Атанас Кабов“ с дължина около 500м.

ПОДОБЕКТ 1: ГР.БРАЦИГОВО   -   Ул.“Оборище“

Пълно описание на обекта:

Ремонт и реконструкция на Ул.„Оборище” гр.Брацигово, Област Пазарджик

1. Описание на предмета

Да се предвиди асфалтово покритие и ако е необходимо пътна основа на платното за движение.

Същ. Пътна настилка е от асф.бетон.

Улично платно 5,00 и 6,00м;

Напречен наклон улично платно – q% - двустранен;

Изграждането на нови тротоарни настилки не е предмет на настоящата разработка.

Бордюрите за целия обект да бъдат от среден тип – 15/25/50.

При необходимост да се предвидят отводнителни мероприятия където има изградена колекторна система.

Проектът да се разработи за един етап на изпълнение на СМР.

Улицата е от второстепенна улична мрежа и “леко” движение – Клас на улицата Четвърти.

2. Съществуващо положение

Улицата предвидена за ремонт е с приблизителна обща дължина от около 520m се намира в регулационните граници на гр.Брацигово. Пътната настилка и конструкция са компрометирани, с множество надлъжни и мрежовидни пукнатини и слягания. На места липсва асф. настилка, която многократно е изкърпвана и ремонтирана.

Това води до недостатъчен комфорт при експлоатация  от автомобилното и пешеходно движение.

3. Основни дейности

3.1. Работения проект да се изготви в обхват, достатъчен за успешно изпълнение на инвестиционното намерение и в съответствие с Наредба № 4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти.

3.2. Изготвяне на План за безопасност и здраве, съгласно изискванията на Закон за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

3.4. Изготвяне на План за управление на строителните отпадъци, съгласно изискванията на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (Приета с ПМС № 277 от 05.11.2012, обн. ДВ. бр.89 от 13.11.2012 г.).

4. Основание за проектиране

Улицата е в не добро състояние и не създава достатъчен комфорт за преминаване на ППС и пешеходци по нея.

5. Основни изисквания към проекта

5.1. Цел на проекта

С проекта да се подобри технико-експлоатационното състояние на предвидената за ремонт улица. Да се изпълни нова пътна конструкция от нов пласт асфалтобетон, и нови бордюри и др. пътни принадлежности.

5.2. Участък за проектиране

Ремонт и реконструкция на Ул.„Оборище“ от ул.“Трети Март” до ул.“Никола Генчев“ гр.Брацигово, Област Пазарджик с дължина около 520м.

ПОДОБЕКТ 1: ГР.БРАЦИГОВО   -   Ул.“Брациговска Комуна“

Пълно описание на обекта:

Ремонт и реконструкция на Ул.„Брациговска Комуна” гр.Брацигово, Област Пазарджик

Обектът е разделен на две части, както следва:

А./ От кръстовище с ул.»Хр.Смирненски» до преди кръстовище с ул.»Г.Петков»

Б./ От преди кръстовище с ул.»Г.Петков» до кръстовище с ул.»Б.Томчев»

1. Описание на предмета

По Част А./

Същ. Пътна настилка е от паваж.

Да се развали паважната настилка и се предвиди нова пътна конструкция.

Улично платно 5,00 и 6,00м;

Напречен наклон улично платно – 2.50% - двустранен;

Изграждането на нови тротоарни настилки не е предмет на настоящата разработка.

При необходимост да се предвиди подмяна на компрометирани същ. Бордюри със среден тип – 15/25/50.

При необходимост да се предвидят отводнителни мероприятия където има изградена колекторна система.

По Част Б./

Същ. Пътна настилка е от асф.бетон.

Да се предвиди асфалтово покритие и ако е необходимо пътна основа на платното за движение.

Улично платно 5,00 и 6,00м;

Напречен наклон улично платно – q% - двустранен;

Изграждането на нови тротоарни настилки не е предмет на настоящата разработка.

При необходимост да се предвиди подмяна на компрометирани същ. Бордюри със среден тип – 15/25/50.

При необходимост да се предвидят отводнителни мероприятия където има изградена колекторна система.

Проектът да се разработи за един етап на изпълнение на СМР.

Улицата е от второстепенна улична мрежа и “леко” движение – Клас на улицата Четвърти.

2. Съществуващо положение

Улицата предвидена за ремонт е с приблизителна обща дължина от около 840m се намира в регулационните граници на гр.Брацигово. Пътната настилка и конструкция са компрометирани, с множество надлъжни и мрежовидни пукнатини и слягания. На места липсва асф. настилка, която многократно е изкърпвана и ремонтирана.

Паважната настилка също е компрометирана, с множество слягания и разрушения.

Това води до недостатъчен комфорт при експлоатация  от автомобилното и пешеходно движение.

3. Основни дейности

3.1. Работения проект да се изготви в обхват, достатъчен за успешно изпълнение на инвестиционното намерение и в съответствие с Наредба № 4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти.

3.2. Изготвяне на План за безопасност и здраве, съгласно изискванията на Закон за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

3.3. Изготвяне на План за управление на строителните отпадъци, съгласно изискванията на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (Приета с ПМС № 277 от 05.11.2012, обн. ДВ. бр.89 от 13.11.2012 г.).

4. Основание за проектиране

Улицата е в не добро състояние и не създава достатъчен комфорт за преминаване на ППС и пешеходци по нея.

5. Основни изисквания към проекта

5.1. Цел на проекта

С проекта да се подобри технико-експлоатационното състояние на предвидената за ремонт улица. Да се изпълни нова пътна конструкция от нов пласт асфалтобетон, при необходимост нови бордюри и др. пътни принадлежности.

5.2. Участък за проектиране

Ремонт и реконструкция на Ул.„Брациговска Комуна“ от ул.“Хр.Смирненски” до ул.“Б.Томчев»

ПОДОБЕКТ 1: ГР.БРАЦИГОВО   -   Ул.“Борис Кънчев“

Пълно описание на обекта:

Ремонт и реконструкция на Ул.„Борис Кънчев” гр.Брацигово, Област Пазарджик

1. Описание на предмета

Да се предвиди асфалтово покритие и ако е необходимо пътна основа на платното за движение.

Същ. Пътна настилка е от асф.бетон.

Улично платно 5,00м;

Напречен наклон улично платно – q% - двустранен;

Изграждането на нови тротоарни настилки не е предмет на настоящата разработка.

При необходимост да се предвиди подмяна на компрометирани същ. Бордюри със среден тип – 15/25/50.

При необходимост да се предвидят отводнителни мероприятия където има изградена колекторна система.

Проектът да се разработи за един етап на изпълнение на СМР.

Улицата е от второстепенна улична мрежа и “леко” движение – Клас на улицата Четвърти.

2. Съществуващо положение

Улицата предвидена за ремонт е с приблизителна обща дължина от около 200m се намира в регулационните граници на гр.Брацигово. Пътната настилка и конструкция са компрометирани, с множество надлъжни и мрежовидни пукнатини и слягания. На места липсва асф. настилка, която многократно е изкърпвана и ремонтирана.

Това води до недостатъчен комфорт при експлоатация  от автомобилното и пешеходно движение.

3. Основни дейности

3.1. Работения проект да се изготви в обхват, достатъчен за успешно изпълнение на инвестиционното намерение и в съответствие с Наредба № 4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти.

3.2. Изготвяне на План за безопасност и здраве, съгласно изискванията на Закон за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

3.3. Изготвяне на План за управление на строителните отпадъци, съгласно изискванията на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (Приета с ПМС № 277 от 05.11.2012, обн. ДВ. бр.89 от 13.11.2012 г.).

4. Основание за проектиране

Улицата е в не добро състояние и не създава достатъчен комфорт за преминаване на ППС и пешеходци по нея.

5. Основни изисквания към проекта

5.1. Цел на проекта

С проекта да се подобри технико-експлоатационното състояние на предвидената за ремонт улица. Да се изпълни нова пътна конструкция от нов пласт асфалтобетон, при необходимост нови бордюри и др. пътни принадлежности.

5.2. Участък за проектиране

Ремонт и реконструкция на Ул.„Борис Кънчев“ от ул.“Н.Вапцаров” до ул.“Брациговска Комуна“ гр.Брацигово, Област Пазарджик с дължина около 200м.

ПОДОБЕКТ 1: ГР.БРАЦИГОВО   -   Ул.“Батак“

Пълно описание на обекта:

Ремонт и реконструкция на Ул.„Батак” гр.Брацигово, Област Пазарджик

1. Описание на предмета

Да се предвиди асфалтово покритие и ако е необходимо пътна основа на платното за движение.

Същ. Пътна настилка е от асф.бетон.

Улично платно – минимум 5,00м;

Напречен наклон улично платно – q% - двустранен;

Изграждането на нови тротоарни настилки не е предмет на настоящата разработка.

При необходимост да се предвиди подмяна на компрометирани същ. Бордюри със среден тип – 15/25/50.

При необходимост да се предвидят отводнителни мероприятия където има изградена колекторна система.

Проектът да се разработи за един етап на изпълнение на СМР.

Улицата е от второстепенна улична мрежа и “леко” движение – Клас на улицата Четвърти.

2. Съществуващо положение

Улицата предвидена за ремонт е с приблизителна обща дължина от около 220m се намира в регулационните граници на гр.Брацигово. Пътната настилка и конструкция са компрометирани, с множество надлъжни и мрежовидни пукнатини и слягания. На места липсва асф. настилка, която многократно е изкърпвана и ремонтирана.

Това води до недостатъчен комфорт при експлоатация  от автомобилното и пешеходно движение.

3. Основни дейности

3.1. Работения проект да се изготви в обхват, достатъчен за успешно изпълнение на инвестиционното намерение и в съответствие с Наредба № 4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти.

3.2. Изготвяне на План за безопасност и здраве, съгласно изискванията на Закон за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

3.3. Изготвяне на План за управление на строителните отпадъци, съгласно изискванията на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (Приета с ПМС № 277 от 05.11.2012, обн. ДВ. бр.89 от 13.11.2012 г.).

4. Основание за проектиране

Улицата е в не добро състояние и не създава достатъчен комфорт за преминаване на ППС и пешеходци по нея.

5. Основни изисквания към проекта

5.1. Цел на проекта

С проекта да се подобри технико-експлоатационното състояние на предвидената за ремонт улица. Да се изпълни нова пътна конструкция от нов пласт асфалтобетон, при необходимост нови бордюри и др. пътни принадлежности.

5.2. Участък за проектиране

Ремонт и реконструкция на Ул.„Батак“ от ул.“Никола Генчев” до ул.“Панагюрище“ гр.Брацигово, Област Пазарджик с дължина около 200м.

ПОДОБЕКТ 1: ГР.БРАЦИГОВО   -   Ул.“Б.Томчев“

Пълно описание на обекта:

Ремонт и реконструкция на Ул.„Б.Томчев” гр.Брацигово, Област Пазарджик

1. Описание на предмета

Да се предвиди асфалтово покритие и ако е необходимо пътна основа на платното за движение.

Същ. Пътна настилка е от асф.бетон.

Улично платно – минимум 5,50м;

Напречен наклон улично платно – q% - двустранен;

Изграждането на нови тротоарни настилки не е предмет на настоящата разработка.

При необходимост да се предвиди подмяна на компрометирани същ. Бордюри със среден тип – 15/25/50.

При необходимост да се предвидят отводнителни мероприятия където има изградена колекторна система.

Проектът да се разработи за един етап на изпълнение на СМР.

Улицата е от второстепенна улична мрежа и “леко” движение – Клас на улицата Четвърти.

2. Съществуващо положение

Улицата предвидена за ремонт е с приблизителна обща дължина от около 70m се намира в регулационните граници на гр.Брацигово. Пътната настилка и конструкция са компрометирани, с множество надлъжни и мрежовидни пукнатини и слягания. На места липсва асф. настилка, която многократно е изкърпвана и ремонтирана.

Това води до недостатъчен комфорт при експлоатация  от автомобилното и пешеходно движение.

3. Основни дейности

3.1. Работения проект да се изготви в обхват, достатъчен за успешно изпълнение на инвестиционното намерение и в съответствие с Наредба № 4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти.

3.2. Изготвяне на План за безопасност и здраве, съгласно изискванията на Закон за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

3.3. Изготвяне на План за управление на строителните отпадъци, съгласно изискванията на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (Приета с ПМС № 277 от 05.11.2012, обн. ДВ. бр.89 от 13.11.2012 г.).

4. Основание за проектиране

Улицата е в не добро състояние и не създава достатъчен комфорт за преминаване на ППС и пешеходци по нея.

5. Основни изисквания към проекта

5.1. Цел на проекта

С проекта да се подобри технико-експлоатационното състояние на предвидената за ремонт улица. Да се изпълни нова пътна конструкция от нов пласт асфалтобетон, при необходимост нови бордюри и др. пътни принадлежности.

5.2. Участък за проектиране

Ремонт и реконструкция на Ул.„Б.Томчев“ от ул.“Брациговска Комуна” до ул.“Иван Хрисчев“ гр.Брацигово, Област Пазарджик с дължина около 200м.

ПОДОБЕКТ 1: ГР.БРАЦИГОВО   -   Ул.“Иван Хрисчев“ и част от Ул.“Никола Вапцаров“

Пълно описание на обекта:

Ремонт и реконструкция на Ул.“Иван Хрисчев“ и част от Ул.“Никола Вапцаров“ гр.Брацигово, Област Пазарджик

1. Описание на предмета

Да се предвиди асфалтово покритие и ако е необходимо пътна основа на платното за движение.

Същ. Пътна настилка е от асф.бетон.

Улично платно – минимум 5,00м;

Напречен наклон улично платно – q% - двустранен;

Изграждането на нови тротоарни настилки не е предмет на настоящата разработка.

При необходимост да се предвиди подмяна на компрометирани същ. Бордюри със среден тип – 15/25/50.

При необходимост да се предвидят отводнителни мероприятия където има изградена колекторна система.

Проектът да се разработи за един етап на изпълнение на СМР.

Улицата е от второстепенна улична мрежа и “леко” движение – Клас на улицата Четвърти.

2. Съществуващо положение

Улицата предвидена за ремонт е с приблизителна обща дължина от около 200m се намира в регулационните граници на гр.Брацигово. Пътната настилка и конструкция са компрометирани, с множество надлъжни и мрежовидни пукнатини и слягания. На места липсва асф. настилка, която многократно е изкърпвана и ремонтирана.

Това води до недостатъчен комфорт при експлоатация  от автомобилното и пешеходно движение.

3. Основни дейности

3.1. Работения проект да се изготви в обхват, достатъчен за успешно изпълнение на инвестиционното намерение и в съответствие с Наредба № 4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти.

3.2. Изготвяне на План за безопасност и здраве, съгласно изискванията на Закон за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

3.3. Изготвяне на План за управление на строителните отпадъци, съгласно изискванията на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (Приета с ПМС № 277 от 05.11.2012, обн. ДВ. бр.89 от 13.11.2012 г.).

4. Основание за проектиране

Улицата е в не добро състояние и не създава достатъчен комфорт за преминаване на ППС и пешеходци по нея.

5. Основни изисквания към проекта

5.1. Цел на проекта

С проекта да се подобри технико-експлоатационното състояние на предвидената за ремонт улица. Да се изпълни нова пътна конструкция от нов пласт асфалтобетон, при необходимост нови бордюри и др. пътни принадлежности.

5.2. Участък за проектиране

Ремонт и реконструкция на Ул.“Иван Хрисчев“ и част от Ул.“Никола Вапцаров“ от Ул.„Б.Томчев“ до ул.“Борис Кънчев“ гр.Брацигово, Област Пазарджик с дължина около 200м.

ПОДОБЕКТ 1: ГР.БРАЦИГОВО   -   Ул.“Копривщица“

Пълно описание на обекта:

Ремонт и реконструкция на Ул.“Копривщица“ гр.Брацигово, Област Пазарджик

1. Описание на предмета

Да се предвиди асфалтово покритие и ако е необходимо пътна основа на платното за движение.

Същ. Пътна настилка е от асф.бетон.

Улично платно – 6,00м;

Напречен наклон улично платно – q% - двустранен;

Изграждането на нови тротоарни настилки не е предмет на настоящата разработка.

При необходимост да се предвиди подмяна на компрометирани същ. Бордюри със среден тип – 15/25/50.

При необходимост да се предвидят отводнителни мероприятия където има изградена колекторна система.

Проектът да се разработи за един етап на изпълнение на СМР.

Улицата е от второстепенна улична мрежа и “леко” движение – Клас на улицата Четвърти.

2. Съществуващо положение

Улицата предвидена за ремонт е с приблизителна обща дължина от около 160m се намира в регулационните граници на гр.Брацигово. Пътната настилка и конструкция са компрометирани, с множество надлъжни и мрежовидни пукнатини и слягания. На места липсва асф. настилка, която многократно е изкърпвана и ремонтирана.

Това води до недостатъчен комфорт при експлоатация  от автомобилното и пешеходно движение.

3. Основни дейности

3.1. Работения проект да се изготви в обхват, достатъчен за успешно изпълнение на инвестиционното намерение и в съответствие с Наредба № 4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти.

3.2. Изготвяне на План за безопасност и здраве, съгласно изискванията на Закон за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

3.3. Изготвяне на План за управление на строителните отпадъци, съгласно изискванията на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (Приета с ПМС № 277 от 05.11.2012, обн. ДВ. бр.89 от 13.11.2012 г.).

4. Основание за проектиране

Улицата е в не добро състояние и не създава достатъчен комфорт за преминаване на ППС и пешеходци по нея.

5. Основни изисквания към проекта

5.1. Цел на проекта

С проекта да се подобри технико-експлоатационното състояние на предвидената за ремонт улица. Да се изпълни нова пътна конструкция от нов пласт асфалтобетон, при необходимост нови бордюри и др. пътни принадлежности.

5.2. Участък за проектиране

Ремонт и реконструкция на Ул.“Копривщица“ от Ул.“Оборище“ до ул.“Батак“ гр.Брацигово, Област Пазарджик с дължина около 160м.

ПОДОБЕКТ 1: ГР.БРАЦИГОВО   -   Ул.“Никола Генчев“

Пълно описание на обекта:

Ремонт и реконструкция на Ул.“Никола Генчев“ гр.Брацигово, Област Пазарджик

1. Описание на предмета

Да се предвиди асфалтово покритие и ако е необходимо пътна основа на платното за движение.

Същ. Пътна настилка е от асф.бетон.

Улично платно – 5,00м;

Напречен наклон улично платно – q% - двустранен;

Изграждането на нови тротоарни настилки не е предмет на настоящата разработка.

При необходимост да се предвиди подмяна на компрометирани същ. Бордюри със среден тип – 15/25/50.

При необходимост да се предвидят отводнителни мероприятия където има изградена колекторна система.

Проектът да се разработи за един етап на изпълнение на СМР.

Улицата е от второстепенна улична мрежа и “леко” движение – Клас на улицата Четвърти.

2. Съществуващо положение

Улицата предвидена за ремонт е с приблизителна обща дължина от около 160m се намира в регулационните граници на гр.Брацигово. Пътната настилка и конструкция са компрометирани, с множество надлъжни и мрежовидни пукнатини и слягания. На места липсва асф. настилка, която многократно е изкърпвана и ремонтирана.

Това води до недостатъчен комфорт при експлоатация  от автомобилното и пешеходно движение.

3. Основни дейности

3.1. Работения проект да се изготви в обхват, достатъчен за успешно изпълнение на инвестиционното намерение и в съответствие с Наредба № 4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти.

3.2. Изготвяне на План за безопасност и здраве, съгласно изискванията на Закон за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

3.3. Изготвяне на План за управление на строителните отпадъци, съгласно изискванията на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (Приета с ПМС № 277 от 05.11.2012, обн. ДВ. бр.89 от 13.11.2012 г.).

4. Основание за проектиране

Улицата е в не добро състояние и не създава достатъчен комфорт за преминаване на ППС и пешеходци по нея.

5. Основни изисквания към проекта

5.1. Цел на проекта

С проекта да се подобри технико-експлоатационното състояние на предвидената за ремонт улица. Да се изпълни нова пътна конструкция от нов пласт асфалтобетон, при необходимост нови бордюри и др. пътни принадлежности.

5.2. Участък за проектиране

Ремонт и реконструкция на Ул.“Никола Генчев“ от Ул.“Оборище“ до ул.“Батак“ гр.Брацигово, Област Пазарджик с дължина около 160м.

ПОДОБЕКТ 1: ГР.БРАЦИГОВО   -   Ул.“Никола Мишев“

Пълно описание на обекта:

Ремонт и реконструкция на Ул.„Никола Мишев” гр.Брацигово, Област Пазарджик

Обектът е разделен на две части, както следва:

1. Описание на предмета

Същ. Пътна настилка е от паваж.

Да се развали паважната настилка и се предвиди нова пътна конструкция.

Улично платно 6,00 и 6,50м;

Напречен наклон улично платно – 2.50% - двустранен;

Изграждането на нови тротоарни настилки не е предмет на настоящата разработка.

При необходимост да се предвиди подмяна на компрометирани същ. Бордюри със среден тип – 15/25/50.

При необходимост да се предвидят отводнителни мероприятия където има изградена колекторна система.

Проектът да се разработи за един етап на изпълнение на СМР.

Улицата е от второстепенна улична мрежа и “леко” движение – Клас на улицата Четвърти.

2. Съществуващо положение

Улицата предвидена за ремонт е с приблизителна обща дължина от около 100m се намира в регулационните граници на гр.Брацигово. Пътната настилка и конструкция са компрометирани, с множество надлъжни и мрежовидни пукнатини и слягания. На места липсва асф. настилка, която многократно е изкърпвана и ремонтирана.

Паважната настилка също е компрометирана, с множество слягания и разрушения.

Това води до недостатъчен комфорт при експлоатация  от автомобилното и пешеходно движение.

3. Основни дейности

3.1. Работения проект да се изготви в обхват, достатъчен за успешно изпълнение на инвестиционното намерение и в съответствие с Наредба № 4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти.

3.2. Изготвяне на План за безопасност и здраве, съгласно изискванията на Закон за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

3.3. Изготвяне на План за управление на строителните отпадъци, съгласно изискванията на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (Приета с ПМС № 277 от 05.11.2012, обн. ДВ. бр.89 от 13.11.2012 г.).

4. Основание за проектиране

Улицата е в не добро състояние и не създава достатъчен комфорт за преминаване на ППС и пешеходци по нея.

5. Основни изисквания към проекта

5.1. Цел на проекта

С проекта да се подобри технико-експлоатационното състояние на предвидената за ремонт улица. Да се изпълни нова пътна конструкция от нов пласт асфалтобетон, при необходимост нови бордюри и др. пътни принадлежности.

5.2. Участък за проектиране

Ремонт и реконструкция на Ул.„Никола Мишев“ от ул.“Брациговска Комуна” до ул.“Трети Март»

ПОДОБЕКТ 1: ГР.БРАЦИГОВО   -   Ул.“Оборище - Тупик“

Пълно описание на обекта:

Ремонт и реконструкция на Ул.“Оборище - Тупик“ гр.Брацигово, Област Пазарджик

1. Описание на предмета

Да се предвиди асфалтово покритие и ако е необходимо пътна основа на платното за движение.

Същ. Пътна настилка е от асф.бетон.

Улично платно – 4,00 и 5,00м;

Напречен наклон улично платно – q% - двустранен;

Изграждането на нови тротоарни настилки не е предмет на настоящата разработка.

При необходимост да се предвиди подмяна на компрометирани същ. Бордюри със среден тип – 15/25/50.

При необходимост да се предвидят отводнителни мероприятия където има изградена колекторна система.

Проектът да се разработи за един етап на изпълнение на СМР.

Улицата е от второстепенна улична мрежа и “леко” движение – Клас на улицата Четвърти.

2. Съществуващо положение

Улицата предвидена за ремонт е с приблизителна обща дължина от около 85m се намира в регулационните граници на гр.Брацигово. Пътната настилка и конструкция са компрометирани, с множество надлъжни и мрежовидни пукнатини и слягания. На места липсва асф. настилка, която многократно е изкърпвана и ремонтирана.

Това води до недостатъчен комфорт при експлоатация  от автомобилното и пешеходно движение.

3. Основни дейности

3.1. Работения проект да се изготви в обхват, достатъчен за успешно изпълнение на инвестиционното намерение и в съответствие с Наредба № 4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти.

3.2. Изготвяне на План за безопасност и здраве, съгласно изискванията на Закон за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

3.3. Изготвяне на План за управление на строителните отпадъци, съгласно изискванията на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (Приета с ПМС № 277 от 05.11.2012, обн. ДВ. бр.89 от 13.11.2012 г.).

4. Основание за проектиране

Улицата е в не добро състояние и не създава достатъчен комфорт за преминаване на ППС и пешеходци по нея.

5. Основни изисквания към проекта

5.1. Цел на проекта

С проекта да се подобри технико-експлоатационното състояние на предвидената за ремонт улица. Да се изпълни нова пътна конструкция от нов пласт асфалтобетон, при необходимост нови бордюри и др. пътни принадлежности.

5.2. Участък за проектиране

Ремонт и реконструкция на Ул.“Оборище - Тупик“ от Ул.“Оборище“ до Път без изход гр.Брацигово, Област Пазарджик с дължина около 160м.

ПОДОБЕКТ 1: ГР.БРАЦИГОВО   -   Ул.“Панагюрище“

Пълно описание на обекта:

Ремонт и реконструкция на Ул.“Панагюрище“ гр.Брацигово, Област Пазарджик

1. Описание на предмета

Да се предвиди асфалтово покритие и ако е необходимо пътна основа на платното за движение.

Същ. Пътна настилка е от асф.бетон.

Улично платно – 6,00м;

Напречен наклон улично платно – q% - двустранен;

Изграждането на нови тротоарни настилки не е предмет на настоящата разработка.

При необходимост да се предвиди подмяна на компрометирани същ. Бордюри със среден тип – 15/25/50.

При необходимост да се предвидят отводнителни мероприятия където има изградена колекторна система.

Проектът да се разработи за един етап на изпълнение на СМР.

Улицата е от второстепенна улична мрежа и “леко” движение – Клас на улицата Четвърти.

2. Съществуващо положение

Улицата предвидена за ремонт е с приблизителна обща дължина от около 170m се намира в регулационните граници на гр.Брацигово. Пътната настилка и конструкция са компрометирани, с множество надлъжни и мрежовидни пукнатини и слягания. На места липсва асф. настилка, която многократно е изкърпвана и ремонтирана.

Това води до недостатъчен комфорт при експлоатация  от автомобилното и пешеходно движение.

3. Основни дейности

3.1. Работения проект да се изготви в обхват, достатъчен за успешно изпълнение на инвестиционното намерение и в съответствие с Наредба № 4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти.

3.2. Изготвяне на План за безопасност и здраве, съгласно изискванията на Закон за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

3.3. Изготвяне на План за управление на строителните отпадъци, съгласно изискванията на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (Приета с ПМС № 277 от 05.11.2012, обн. ДВ. бр.89 от 13.11.2012 г.).

4. Основание за проектиране

Улицата е в не добро състояние и не създава достатъчен комфорт за преминаване на ППС и пешеходци по нея.

5. Основни изисквания към проекта

5.1. Цел на проекта

С проекта да се подобри технико-експлоатационното състояние на предвидената за ремонт улица. Да се изпълни нова пътна конструкция от нов пласт асфалтобетон, при необходимост нови бордюри и др. пътни принадлежности.

5.2. Участък за проектиране

Ремонт и реконструкция на Ул.“Панагюрище“ от Ул.“Оборище“ до ул.“Батак“ гр.Брацигово, Област Пазарджик с дължина около 170м.

ПОДОБЕКТ 1: ГР.БРАЦИГОВО   -   Ул.“Перущица“

Пълно описание на обекта:

Ремонт и реконструкция на Ул.“Перущица“ гр.Брацигово, Област Пазарджик

1. Описание на предмета

Да се предвиди асфалтово покритие и ако е необходимо пътна основа на платното за движение.

Същ. Пътна настилка е от асф.бетон.

Улично платно – 6,00м;

Напречен наклон улично платно – q% - двустранен;

Изграждането на нови тротоарни настилки не е предмет на настоящата разработка.

При необходимост да се предвиди подмяна на компрометирани същ. Бордюри със среден тип – 15/25/50.

При необходимост да се предвидят отводнителни мероприятия където има изградена колекторна система.

Проектът да се разработи за един етап на изпълнение на СМР.

Улицата е от второстепенна улична мрежа и “леко” движение – Клас на улицата Четвърти.

2. Съществуващо положение

Улицата предвидена за ремонт е с приблизителна обща дължина от около 170m се намира в регулационните граници на гр.Брацигово. Пътната настилка и конструкция са компрометирани, с множество надлъжни и мрежовидни пукнатини и слягания. На места липсва асф. настилка, която многократно е изкърпвана и ремонтирана.

Това води до недостатъчен комфорт при експлоатация  от автомобилното и пешеходно движение.

3. Основни дейности

3.1. Работения проект да се изготви в обхват, достатъчен за успешно изпълнение на инвестиционното намерение и в съответствие с Наредба № 4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти.

3.2. Изготвяне на План за безопасност и здраве, съгласно изискванията на Закон за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

3.3. Изготвяне на План за управление на строителните отпадъци, съгласно изискванията на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (Приета с ПМС № 277 от 05.11.2012, обн. ДВ. бр.89 от 13.11.2012 г.).

4. Основание за проектиране

Улицата е в не добро състояние и не създава достатъчен комфорт за преминаване на ППС и пешеходци по нея.

5. Основни изисквания към проекта

5.1. Цел на проекта

С проекта да се подобри технико-експлоатационното състояние на предвидената за ремонт улица. Да се изпълни нова пътна конструкция от нов пласт асфалтобетон, при необходимост нови бордюри и др. пътни принадлежности.

5.2. Участък за проектиране

Ремонт и реконструкция на Ул.“Перущица“ от Ул.“Оборище“ до ул.“Батак“ гр.Брацигово, Област Пазарджик с дължина около 170м.

ПОДОБЕКТ 2: С.БЯГА   -   Ул.“15 - та“

Пълно описание на обекта:

Ремонт и реконструкция на Ул.„15 - та” с.Бяга, Община Брацигово

1. Описание на предмета

Същ. Пътна настилка е от несортиран трошен камък.

Да се направи допълнителна нова пътна настилка от НТК.

Улично платно 6,00м;

Напречен наклон улично платно – 2.50% - двустранен;

Изграждането на нови тротоарни настилки не е предмет на настоящата разработка.

При необходимост да се предвиди подмяна на компрометирани същ. Бордюри със среден тип – 15/25/50.

При необходимост да се предвидят отводнителни мероприятия където има изградена колекторна система.

Проектът да се разработи за един етап на изпълнение на СМР.

Улицата е от второстепенна улична мрежа и “леко” движение – Клас на улицата Четвърти.

2. Съществуващо положение

Улицата предвидена за ремонт е с приблизителна обща дължина от около 90m се намира в регулационните граници на с.Бяга. Пътната настилка и конструкция са компрометирани, с множество дупки и слягания. Напълно липсва асф. настилка.

Това води до недостатъчен комфорт при експлоатация  от автомобилното и пешеходно движение и опасност от настъпване на потенциални ПТП.

3. Основни дейности

3.1. Работения проект да се изготви в обхват, достатъчен за успешно изпълнение на инвестиционното намерение и в съответствие с Наредба № 4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти.

3.2. Изготвяне на План за безопасност и здраве, съгласно изискванията на Закон за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

3.3. Изготвяне на План за управление на строителните отпадъци, съгласно изискванията на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (Приета с ПМС № 277 от 05.11.2012, обн. ДВ. бр.89 от 13.11.2012 г.).

4. Основание за проектиране

Улицата е в не добро състояние и не създава достатъчен комфорт за преминаване на ППС и пешеходци по нея.

5. Основни изисквания към проекта

5.1. Цел на проекта

С проекта да се подобри технико-експлоатационното състояние на предвидената за ремонт улица. Да се изпълни нова пътна конструкция и нов пласт асфалтобетон, при необходимост нови бордюри и др. пътни принадлежности.

5.2. Участък за проектиране

Ремонт и реконструкция на Ул.„15 - та“ се намира в регулацията на с.Бяга, Община Брацигово.

ПОДОБЕКТ 2: С.БЯГА   -   Ул.“20 - та“

Пълно описание на обекта:

Ремонт и реконструкция на Ул.„20 - та” с.Бяга, Община Брацигово

1. Описание на предмета

Същ. Пътна настилка е от несортиран трошен камък.

Да се направи допълнителна нова пътна настилка от НТК.

Улично платно 6,00м;

Напречен наклон улично платно – 2.50% - двустранен;

Изграждането на нови тротоарни настилки не е предмет на настоящата разработка.

При необходимост да се предвиди подмяна на компрометирани същ. Бордюри със среден тип – 15/25/50.

При необходимост да се предвидят отводнителни мероприятия където има изградена колекторна система.

Проектът да се разработи за един етап на изпълнение на СМР.

Улицата е от второстепенна улична мрежа и “леко” движение – Клас на улицата Четвърти.

2. Съществуващо положение

Улицата предвидена за ремонт е с приблизителна обща дължина от около 120m се намира в регулационните граници на с.Бяга. Пътната настилка и конструкция са компрометирани, с множество дупки и слягания. Напълно липсва асф. настилка.

Това води до недостатъчен комфорт при експлоатация  от автомобилното и пешеходно движение и опасност от настъпване на потенциални ПТП.

3. Основни дейности

3.1. Работения проект да се изготви в обхват, достатъчен за успешно изпълнение на инвестиционното намерение и в съответствие с Наредба № 4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти.

3.2. Изготвяне на План за безопасност и здраве, съгласно изискванията на Закон за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

3.3. Изготвяне на План за управление на строителните отпадъци, съгласно изискванията на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (Приета с ПМС № 277 от 05.11.2012, обн. ДВ. бр.89 от 13.11.2012 г.).

4. Основание за проектиране

Улицата е в не добро състояние и не създава достатъчен комфорт за преминаване на ППС и пешеходци по нея.

5. Основни изисквания към проекта

5.1. Цел на проекта

С проекта да се подобри технико-експлоатационното състояние на предвидената за ремонт улица. Да се изпълни нова пътна конструкция и нов пласт асфалтобетон, при необходимост нови бордюри и др. пътни принадлежности.

5.2. Участък за проектиране

Ремонт и реконструкция на Ул.„20 - та“ се намира в регулацията на с.Бяга, Община Брацигово.

ПОДОБЕКТ 2: С.БЯГА   -   Ул.“25 - та“

Пълно описание на обекта:

Ремонт и реконструкция на Ул.„25 - та” с.Бяга, Община Брацигово

1. Описание на предмета

Същ. Пътна настилка е от несортиран трошен камък.

Да се направи допълнителна нова пътна настилка от НТК.

Улично платно 5,00м;

Напречен наклон улично платно – 2.50% - двустранен;

Изграждането на нови тротоарни настилки не е предмет на настоящата разработка.

При необходимост да се предвиди подмяна на компрометирани същ. Бордюри със среден тип – 15/25/50.

При необходимост да се предвидят отводнителни мероприятия където има изградена колекторна система.

Проектът да се разработи за един етап на изпълнение на СМР.

Улицата е от второстепенна улична мрежа и “леко” движение – Клас на улицата Четвърти.

2. Съществуващо положение

Улицата предвидена за ремонт е с приблизителна обща дължина от около 150m се намира в регулационните граници на с.Бяга. Пътната настилка и конструкция са компрометирани, с множество дупки и слягания. Напълно липсва асф. настилка.

Това води до недостатъчен комфорт при експлоатация  от автомобилното и пешеходно движение и опасност от настъпване на потенциални ПТП.

3. Основни дейности

3.1. Работения проект да се изготви в обхват, достатъчен за успешно изпълнение на инвестиционното намерение и в съответствие с Наредба № 4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти.

3.2. Изготвяне на План за безопасност и здраве, съгласно изискванията на Закон за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

3.3. Изготвяне на План за управление на строителните отпадъци, съгласно изискванията на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (Приета с ПМС № 277 от 05.11.2012, обн. ДВ. бр.89 от 13.11.2012 г.).

4. Основание за проектиране

Улицата е в не добро състояние и не създава достатъчен комфорт за преминаване на ППС и пешеходци по нея.

5. Основни изисквания към проекта

5.1. Цел на проекта

С проекта да се подобри технико-експлоатационното състояние на предвидената за ремонт улица. Да се изпълни нова пътна конструкция и нов пласт асфалтобетон, при необходимост нови бордюри и др. пътни принадлежности.

5.2. Участък за проектиране

Ремонт и реконструкция на Ул.„25 - та“ се намира в регулацията на с.Бяга, Община Брацигово.

ПОДОБЕКТ 2: С.БЯГА   -   Ул.“26 - та“

Пълно описание на обекта:

Ремонт и реконструкция на Ул.„26 - та” с.Бяга, Община Брацигово

1. Описание на предмета

Същ. Пътна настилка е от несортиран трошен камък.

Да се направи допълнителна нова пътна настилка от НТК.

Улично платно 6,00м;

Напречен наклон улично платно – 2.50% - двустранен;

Изграждането на нови тротоарни настилки не е предмет на настоящата разработка.

При необходимост да се предвиди подмяна на компрометирани същ. Бордюри със среден тип – 15/25/50.

При необходимост да се предвидят отводнителни мероприятия където има изградена колекторна система.

Проектът да се разработи за един етап на изпълнение на СМР.

Улицата е от второстепенна улична мрежа и “леко” движение – Клас на улицата Четвърти.

2. Съществуващо положение

Улицата предвидена за ремонт е с приблизителна обща дължина от около 100m се намира в регулационните граници на с.Бяга. Пътната настилка и конструкция са компрометирани, с множество дупки и слягания. Напълно липсва асф. настилка.

Това води до недостатъчен комфорт при експлоатация  от автомобилното и пешеходно движение и опасност от настъпване на потенциални ПТП.

3. Основни дейности

3.1. Работения проект да се изготви в обхват, достатъчен за успешно изпълнение на инвестиционното намерение и в съответствие с Наредба № 4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти.

3.2. Изготвяне на План за безопасност и здраве, съгласно изискванията на Закон за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

3.3. Изготвяне на План за управление на строителните отпадъци, съгласно изискванията на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (Приета с ПМС № 277 от 05.11.2012, обн. ДВ. бр.89 от 13.11.2012 г.).

4. Основание за проектиране

Улицата е в не добро състояние и не създава достатъчен комфорт за преминаване на ППС и пешеходци по нея.

5. Основни изисквания към проекта

5.1. Цел на проекта

С проекта да се подобри технико-експлоатационното състояние на предвидената за ремонт улица. Да се изпълни нова пътна конструкция и нов пласт асфалтобетон, при необходимост нови бордюри и др. пътни принадлежности.

5.2. Участък за проектиране

Ремонт и реконструкция на Ул.„26 - та“ се намира в регулацията на с.Бяга, Община Брацигово.

ПОДОБЕКТ 2: С.БЯГА   -   Ул.“31 - ва“

Пълно описание на обекта:

Ремонт и реконструкция на Ул.„31 - ва” с.Бяга, Община Брацигово

1. Описание на предмета

Същ. Пътна настилка е от несортиран трошен камък.

Да се направи допълнителна нова пътна настилка от НТК.

Улично платно 5,50м;

Напречен наклон улично платно – 2.50% - двустранен;

Изграждането на нови тротоарни настилки не е предмет на настоящата разработка.

При необходимост да се предвиди подмяна на компрометирани същ. Бордюри със среден тип – 15/25/50.

При необходимост да се предвидят отводнителни мероприятия където има изградена колекторна система.

Проектът да се разработи за един етап на изпълнение на СМР.

Улицата е от второстепенна улична мрежа и “леко” движение – Клас на улицата Четвърти.

2. Съществуващо положение

Улицата предвидена за ремонт е с приблизителна обща дължина от около 30m се намира в регулационните граници на с.Бяга. Пътната настилка и конструкция са компрометирани, с множество дупки и слягания. Напълно липсва асф. настилка.

Това води до недостатъчен комфорт при експлоатация  от автомобилното и пешеходно движение и опасност от настъпване на потенциални ПТП.

3. Основни дейности

3.1. Работения проект да се изготви в обхват, достатъчен за успешно изпълнение на инвестиционното намерение и в съответствие с Наредба № 4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти.

3.2. Изготвяне на План за безопасност и здраве, съгласно изискванията на Закон за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

3.3. Изготвяне на План за управление на строителните отпадъци, съгласно изискванията на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (Приета с ПМС № 277 от 05.11.2012, обн. ДВ. бр.89 от 13.11.2012 г.).

4. Основание за проектиране

Улицата е в не добро състояние и не създава достатъчен комфорт за преминаване на ППС и пешеходци по нея.

5. Основни изисквания към проекта

5.1. Цел на проекта

С проекта да се подобри технико-експлоатационното състояние на предвидената за ремонт улица. Да се изпълни нова пътна конструкция и нов пласт асфалтобетон, при необходимост нови бордюри и др. пътни принадлежности.

5.2. Участък за проектиране

Ремонт и реконструкция на Ул.„31 - ва“ се намира в регулацията на с.Бяга, Община Брацигово.

ПОДОБЕКТ 3: С.ИСПЕРИХОВО   -   Ул.“30 - та“

Пълно описание на обекта:

Ремонт и реконструкция на Ул.„30 - та” с.Исперихово, Община Брацигово

1. Описание на предмета

Същ. Пътна настилка е от несортиран трошен камък.

Да се направи допълнителна нова пътна настилка от НТК.

Улично платно 6,50м;

Напречен наклон улично платно – 2.50% - двустранен;

Изграждането на нови тротоарни настилки не е предмет на настоящата разработка.

Половината от бордюрите на улицата липсват и е необходимо да се предвидят нови  Бордюри със среден тип – 15/25/50.

При необходимост да се предвидят отводнителни мероприятия където има изградена колекторна система.

Проектът да се разработи за един етап на изпълнение на СМР.

Улицата е от второстепенна улична мрежа и “леко” движение – Клас на улицата Четвърти.

2. Съществуващо положение

Улицата предвидена за ремонт е с приблизителна обща дължина от около 200m се намира в регулационните граници на с.Исперихово. Пътната настилка и конструкция са компрометирани, с множество дупки и слягания. Напълно липсва асф. настилка.

Това води до недостатъчен комфорт при експлоатация  от автомобилното и пешеходно движение и опасност от настъпване на потенциални ПТП.

3. Основни дейности

3.1. Работения проект да се изготви в обхват, достатъчен за успешно изпълнение на инвестиционното намерение и в съответствие с Наредба № 4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти.

3.2. Изготвяне на План за безопасност и здраве, съгласно изискванията на Закон за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

3.3. Изготвяне на План за управление на строителните отпадъци, съгласно изискванията на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (Приета с ПМС № 277 от 05.11.2012, обн. ДВ. бр.89 от 13.11.2012 г.).

4. Основание за проектиране

Улицата е в не добро състояние и не създава достатъчен комфорт за преминаване на ППС и пешеходци по нея.

5. Основни изисквания към проекта

5.1. Цел на проекта

С проекта да се подобри технико-експлоатационното състояние на предвидената за ремонт улица. Да се изпълни нова пътна конструкция и нов пласт асфалтобетон, при необходимост нови бордюри и др. пътни принадлежности.

5.2. Участък за проектиране

Ремонт и реконструкция на Ул.„30 - та“ се намира в регулацията на с.Исперихово, Община Брацигово.

ПОДОБЕКТ 3: С.ИСПЕРИХОВО   -   Ул.“25 - та“

Пълно описание на обекта:

Ремонт и реконструкция на Ул.„25 - та” с.Исперихово, Община Брацигово

1. Описание на предмета

Същ. Пътна настилка е от несортиран трошен камък.

Да се направи допълнителна нова пътна настилка от НТК.

Улично платно 5,30м;

Напречен наклон улично платно – 2.50% - двустранен;

Изграждането на нови тротоарни настилки не е предмет на настоящата разработка.

При необходимост да се предвиди подмяна на компрометирани същ. Бордюри със среден тип – 15/25/50.

При необходимост да се предвидят отводнителни мероприятия където има изградена колекторна система.

Проектът да се разработи за един етап на изпълнение на СМР.

Улицата е от второстепенна улична мрежа и “леко” движение – Клас на улицата Четвърти.

2. Съществуващо положение

Улицата предвидена за ремонт е с приблизителна обща дължина от около 500m се намира в регулационните граници на с.Исперихово. Пътната настилка и конструкция са компрометирани, с множество дупки и слягания. Напълно липсва асф. настилка.

Това води до недостатъчен комфорт при експлоатация  от автомобилното и пешеходно движение и опасност от настъпване на потенциални ПТП.

3. Основни дейности

3.1. Работения проект да се изготви в обхват, достатъчен за успешно изпълнение на инвестиционното намерение и в съответствие с Наредба № 4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти.

3.2. Изготвяне на План за безопасност и здраве, съгласно изискванията на Закон за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

3.3. Изготвяне на План за управление на строителните отпадъци, съгласно изискванията на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (Приета с ПМС № 277 от 05.11.2012, обн. ДВ. бр.89 от 13.11.2012 г.).

4. Основание за проектиране

Улицата е в не добро състояние и не създава достатъчен комфорт за преминаване на ППС и пешеходци по нея.

5. Основни изисквания към проекта

5.1. Цел на проекта

С проекта да се подобри технико-експлоатационното състояние на предвидената за ремонт улица. Да се изпълни нова пътна конструкция и нов пласт асфалтобетон, при необходимост нови бордюри и др. пътни принадлежности.

5.2. Участък за проектиране

Ремонт и реконструкция на Ул.„25 - та“ се намира в регулацията на с.Исперихово, Община Брацигово.

ПОДОБЕКТ 3: С.ИСПЕРИХОВО   -   Ул.“24 - та“

Пълно описание на обекта:

Ремонт и реконструкция на Ул.„24 - та” с.Исперихово, Община Брацигово

1. Описание на предмета

Същ. Пътна настилка е от несортиран трошен камък.

Да се направи допълнителна нова пътна настилка от НТК.

Улично платно 6,60м;

Напречен наклон улично платно – 2.50% - двустранен;

Изграждането на нови тротоарни настилки не е предмет на настоящата разработка.

При необходимост да се предвиди подмяна на компрометирани същ. Бордюри със среден тип – 15/25/50.

При необходимост да се предвидят отводнителни мероприятия където има изградена колекторна система.

Проектът да се разработи за един етап на изпълнение на СМР.

Улицата е от второстепенна улична мрежа и “леко” движение – Клас на улицата Четвърти.

2. Съществуващо положение

Улицата предвидена за ремонт е с приблизителна обща дължина от около 250m се намира в регулационните граници на с.Исперихово. Пътната настилка и конструкция са компрометирани, с множество дупки и слягания. Напълно липсва асф. настилка.

Това води до недостатъчен комфорт при експлоатация  от автомобилното и пешеходно движение и опасност от настъпване на потенциални ПТП.

3. Основни дейности

3.1. Работения проект да се изготви в обхват, достатъчен за успешно изпълнение на инвестиционното намерение и в съответствие с Наредба № 4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти.

3.2. Изготвяне на План за безопасност и здраве, съгласно изискванията на Закон за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

3.3. Изготвяне на План за управление на строителните отпадъци, съгласно изискванията на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (Приета с ПМС № 277 от 05.11.2012, обн. ДВ. бр.89 от 13.11.2012 г.).

4. Основание за проектиране

Улицата е в не добро състояние и не създава достатъчен комфорт за преминаване на ППС и пешеходци по нея.

5. Основни изисквания към проекта

5.1. Цел на проекта

С проекта да се подобри технико-експлоатационното състояние на предвидената за ремонт улица. Да се изпълни нова пътна конструкция и нов пласт асфалтобетон, при необходимост нови бордюри и др. пътни принадлежности.

5.2. Участък за проектиране

Ремонт и реконструкция на Ул.„24 - та“ се намира в регулацията на с.Исперихово, Община Брацигово.

ПОДОБЕКТ 4: С.КОЗАРСКО   -   Ул.“Първа“

Пълно описание на обекта:

Ремонт и реконструкция на Ул.„Първа” с.Козарско, Община Брацигово

1. Описание на предмета

Същ. Пътна настилка е от несортиран трошен камък.

Да се направи допълнителна нова пътна настилка от НТК.

Улично платно 6,00м;

Напречен наклон улично платно – 2.50% - двустранен;

Изграждането на нови тротоарни настилки не е предмет на настоящата разработка.

Да се предвидят нови бордюри по целия уличен участък тип – 8/16/50.

При необходимост да се предвидят отводнителни мероприятия където има изградена колекторна система.

Проектът да се разработи за един етап на изпълнение на СМР.

Улицата е от второстепенна улична мрежа и “леко” движение – Клас на улицата Четвърти.

2. Съществуващо положение

Улицата предвидена за ремонт е с приблизителна обща дължина от около 420m се намира в регулационните граници на с.Козарско. Пътната настилка и конструкция са компрометирани, с множество дупки и слягания. Напълно липсва асф. настилка.

Това води до недостатъчен комфорт при експлоатация  от автомобилното и пешеходно движение и опасност от настъпване на потенциални ПТП.

3. Основни дейности

3.1. Работения проект да се изготви в обхват, достатъчен за успешно изпълнение на инвестиционното намерение и в съответствие с Наредба № 4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти.

3.2. Изготвяне на План за безопасност и здраве, съгласно изискванията на Закон за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

3.3. Изготвяне на План за управление на строителните отпадъци, съгласно изискванията на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (Приета с ПМС № 277 от 05.11.2012, обн. ДВ. бр.89 от 13.11.2012 г.).

4. Основание за проектиране

Улицата е в не добро състояние и не създава достатъчен комфорт за преминаване на ППС и пешеходци по нея.

5. Основни изисквания към проекта

5.1. Цел на проекта

С проекта да се подобри технико-експлоатационното състояние на предвидената за ремонт улица. Да се изпълни нова пътна конструкция и нов пласт асфалтобетон, нови бордюри и др. пътни принадлежности.

5.2. Участък за проектиране

Ремонт и реконструкция на Ул.„Първа“ се намира в регулацията на с.Козарско, Община Брацигово, започва от Кметство на селото и завършва при входа му от страна на с.Бяга.

ПОДОБЕКТ 5: С.РАВНОГОР   -   Ул.“Втора“

Пълно описание на обекта:

Ремонт и реконструкция на Ул.„Втора” с.Равногор, Община Брацигово

1. Описание на предмета

Да се предвиди асфалтово покритие и ако е необходимо пътна основа на платното за движение.

Същ. Пътна настилка е от асф.бетон.

Улично платно 6,00 и 6,50м;

Напречен наклон улично платно – q% - двустранен;

Изграждането на нови тротоарни настилки не е предмет на настоящата разработка.

Бордюрите за целия обект да бъдат от среден тип – 15/25/50.

При необходимост да се предвидят отводнителни мероприятия където има изградена колекторна система.

Проектът да се разработи за един етап на изпълнение на СМР.

Улицата е от второстепенна улична мрежа и “леко” движение – Клас на улицата Четвърти.

2. Съществуващо положение

Улицата предвидена за ремонт е с приблизителна обща дължина от около 500m се намира в регулационните граници на с.Равногор. Пътната настилка и конструкция са компрометирани, с множество надлъжни и мрежовидни пукнатини и слягания. На места липсва асф. настилка, която многократно е изкърпвана и ремонтирана.

Това води до недостатъчен комфорт при експлоатация  от автомобилното и пешеходно движение.

3. Основни дейности

3.1. Работения проект да се изготви в обхват, достатъчен за успешно изпълнение на инвестиционното намерение и в съответствие с Наредба № 4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти.

3.2. Изготвяне на План за безопасност и здраве, съгласно изискванията на Закон за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

3.4. Изготвяне на План за управление на строителните отпадъци, съгласно изискванията на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (Приета с ПМС № 277 от 05.11.2012, обн. ДВ. бр.89 от 13.11.2012 г.).

4. Основание за проектиране

Улицата е в не добро състояние и не създава достатъчен комфорт за преминаване на ППС и пешеходци по нея.

5. Основни изисквания към проекта

5.1. Цел на проекта

С проекта да се подобри технико-експлоатационното състояние на предвидената за ремонт улица. Да се изпълни нова пътна конструкция от нов пласт асфалтобетон, нови  бордюри и др. пътни принадлежности.

5.2. Участък за проектиране

Ремонт и реконструкция на Ул.„Втора“ от Главна улица на селото до площад пред нов хотелски комплекс с.Равногор, Община Брацигово с дължина около 500м.

ПОДОБЕКТ 6: С.РОЗОВО   -   Ул.“22 - ра“

Пълно описание на обекта:

Ремонт и реконструкция на Ул.„22 - ра” с.Розово, Община Брацигово

1. Описание на предмета

Същ. Пътна настилка е от несортиран трошен камък.

Да се направи допълнителна нова пътна настилка от НТК.

Улично платно 4,00м;

Напречен наклон улично платно – 2.50% - двустранен;

Изграждането на нови тротоарни настилки не е предмет на настоящата разработка.

Да се предвидят нови бордюри по целия уличен участък тип – 8/16/50.

При необходимост да се предвидят отводнителни мероприятия където има изградена колекторна система.

Проектът да се разработи за един етап на изпълнение на СМР.

Улицата е от второстепенна улична мрежа и “леко” движение – Клас на улицата Четвърти.

2. Съществуващо положение

Улицата предвидена за ремонт е с приблизителна обща дължина от около 80m се намира в регулационните граници на с.Розово. Пътната настилка и конструкция са компрометирани, с множество дупки и слягания. Напълно липсва асф. настилка.

Това води до недостатъчен комфорт при експлоатация  от автомобилното и пешеходно движение и опасност от настъпване на потенциални ПТП.

3. Основни дейности

3.1. Работения проект да се изготви в обхват, достатъчен за успешно изпълнение на инвестиционното намерение и в съответствие с Наредба № 4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти.

3.2. Изготвяне на План за безопасност и здраве, съгласно изискванията на Закон за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

3.3. Изготвяне на План за управление на строителните отпадъци, съгласно изискванията на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (Приета с ПМС № 277 от 05.11.2012, обн. ДВ. бр.89 от 13.11.2012 г.).

4. Основание за проектиране

Улицата е в не добро състояние и не създава достатъчен комфорт за преминаване на ППС и пешеходци по нея.

5. Основни изисквания към проекта

5.1. Цел на проекта

С проекта да се подобри технико-експлоатационното състояние на предвидената за ремонт улица. Да се изпълни нова пътна конструкция и нов пласт асфалтобетон, нови бордюри и др. пътни принадлежности.

5.2. Участък за проектиране

Ремонт и реконструкция на Ул.„22 - ра“ се намира в регулацията на с.Розово, Община Брацигово, намира се в южния край на селото.

ЗА ВСИЧКИ УЛИЦИ ОТ ПРОЕКТА:

1. Част “Геодезия”

Да се направи подробно геодезическо заснемане на съществуващия терен, стълбове, вход-изходи на сгради, гаражи, дворове и други в обхват, необходим за изработване на проекта. Да се постави, стабилизира и реперира опорен полигон, от който да се извърши заснемането.

2. Част „Пътна“

Да се вземат под внимание уличните съоръжения и принадлежности , както и входове и изходи на жилищни сгради, гаражи, дворове и др., като заустваните улици  да се съобразят ситуационно и нивелетно с тях.

Надлъжни и напречни наклони: съгласно техническите норми и осигуряване на повърхностно отводняване.

Да се изготвят необходимите детайли.

3. Част:Конструктивна

Не се предвижда.

4. План за безопасност и здраве

Да се изготви план за безопасност и здраве, съгласно Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

5.  „План за управление на строителните отпадъци“

Да се изготви план за управление на строителните отпадъци съгласно изискванията на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (Приета с ПМС № 277 от 05.11.2012, обн. ДВ. бр.89 от 13.11.2012 г.).

6. Количествени и Количествено-стойностни сметки и обяснителни записки

Да се изготвят количествени и количествено-стойностни сметки и обяснителни записки по всички части на проекта.

Инвестиционният проект да се оформи съгласно изискванията на чл.139, ал. 3 от Закона за устройство на територията и се изготви в обхват и съдържание съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

7. Съдържание на проекта

1. Част “Геодезия”.

2. Част “Пътна”.

3. “План за безопасност и здраве”.

4. “План за управление на строителните отпадъците”

5. Количествени и Количествено-стойностни сметки по всички части на проекта.

6. Обяснителни записки по всички части на проекта.

Проектът да се представи на хартиен носител в 3 оригинални екземпляра и в цифров вид на CD.

Предметът на поръчката включва следните дейности:

1. Изготвяне на Технически проект за строеж: „Ремонт и реконструкция на улична мрежа в регулацията на гр.Брацигово и населените места в общината“.

Съгласно заданието по-горе.

2. Изпълнение на СМР на строеж: „Ремонт и реконструкция на улична мрежа в регулацията на гр.Брацигово и населените места в общината“.

Съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по приложението му.

3. Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на строеж: „Ремонт и реконструкция на улична мрежа в регулацията на гр.Брацигово и населените места в общината“.

Упражняване на авторски надзор по смисъла на Закона за устройството на територията при изпълнение на СМР на строеж: „Ремонт и реконструкция на улична мрежа в регулацията на гр.Брацигово и населените места в общината“, във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по части. С осъществяването на надзор от проектантите - автори на отделни части на техническия проект, се ангажират  с точното изпълнение на проекта, спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация:

1. да посети обекта при направено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, строителя или надзорната фирма.

2. подписва всички актове и протоколи по време на строителството, съгласно нормативната уредба в Република България и упражнява дейността си по договора, в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи извършваната дейност.

3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

3.1. Да следи за точното изпълнение на одобрения проект, съгласно разпоредбите на ЗУТ и подзаконовите му нормативни актове, имащи отношение към предмета на настоящия договор и за промените или допълненията на съответния проект, предписани по установения нормативен ред от проектанта по време на строителството.

3.2. Да прави предписания и дава технически решения за точно спазване на проекта и за необходимостта от евентуални промени, които се вписват в заповедната книга на строежа и са задължителни за останалите участници в строителството.

3.3. Да осигурява възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да следи процеса на работа и да съгласува с него предварително всички решения и действия.

3.4.  Да съдейства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при реализацията на проекта.

3.5. Да извършва експертни дейности и консултации.

3.6. След фактическото завършване на строежа изготвя екзекутивната документация, отразяваща несъществените отклонения от съгласуваните проекти за строежа, ако има такива. Тя се заверява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, проектанта, строителя, лицето, упражнило авторски надзор, от физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна", и от лицето, извършило строителния надзор. Предаването се удостоверява с печат на съответната администрация, положен върху всички графични и текстови материали.

3.7. Да вписва решенията и указанията в Заповедната книга на обекта, които са задължителни за всички участници в строителството.

3.8. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.