Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС

(Ново - ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г.,

изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г.)

ДО

ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ-ПАЗАРДЖИК

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от

ОБЩИНА БРАЦИГОВО

седалище: обл. Пазарджик, община Брацигово, гр. Брацигово 4579 , ул. “Атанас Кабов” № 6а

Пълен пощенски адрес: 4579 Брацигово,  ул.”Атанас Кабов”  №6а

БУЛСТАТ 000351 565

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 03552/ 20-65, факс: 03552/21-01,

e-mail: kmet@bratsigovo.bg

Управител/ изпълнителен директор на фирмата възложител:

Петко Валентинов Петков Кмет на Община Брацигово

Лице за контакти:

Инж. Румяна Григорова – Директор Дирекция „ Специализирана админисстрация“

Татяна Симонова - гл.експерт “ЕЗСД”, (е-mail): ecology@bratsigovo.bg

тел. 03552/20-65, вътр.120;

УВАЖАЕМИ  Г-Н  ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че Община Брацигово има следното инвестиционно предложение:

„ Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на Община Брацигово“.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.	Резюме на предложението:

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

Предвижда се да се извърши техническа и биологична рекултивация на депото на община Брацигово. Площта предвидена за рекултивиране е с нарушена структура и почвено плодородие в резултат на дългогодишното натрупване на отпадъци.

Рекултивацията на депото има за цел максимално да ограничи неблагоприятното въздействие на натрупаните отпадъци върху околната среда.

С предвидените рекултивационни мероприятия на съществуващото депо, ще се осигури :

- Минимизиране на строителните разходи

- Опазване на атмосферния въздух и повърхностните води от замърсяване,

- Защита от проникването на повърхностни води в отпадъчното тяло на депото

- Прекратяване на разпрашаването на леките фракции отпадъци

- Вписване в релефа на околния терен на тялото на отпадъците,

- Създаване на условия за контрол(мониторинг) на процесите протичащи в тялото на депото и въздействието му върху околната среда

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Предвижда се рекултивацията да се извърши на един етап, като основните мерки предложени са съобразени с действащата нормативна уредба в България.

Последователност на дейностите по рекултивация на депото на община Брацигово:

- Освобождаване от  слоя отпадъци на зоните попадащи извън проектното тяло на депото и нерегламентирано депонираните в чужди имоти. Oбемът отпадъци, които трябва да бъдат предепонирани за оформянето на тялото на рекултивацията и почистване на замърсените имоти.

- Освобождаване на зона с около 3 м. предвидена за закотвяне на горен изолационен екран, отводнителна канавка и зелен пояс около депото.

- Оформяне тялото на отпадъците, посредством предепониране, уплътняване и подравняване на откосите и платото, с цел постигане на проектни откоси .

- Изграждане на газоотвеждаща система

- Полагане на водонепропусклив геосинтетичен слой.

- Полагане на дренажен слой за филтрирали води през рекутивиращия слой почва

- Полагане  на  рекултивиращ  слой  и  изпълнение на биологична рекултивация в обхват на  тялотo на отпадъците

- Изграждане на система за повърхностно отводняване

- Изграждане на система за мониторинг

Площта заета от отпадъци е около 18, 207 дка, след прибутване и предепониране на отпадъците ще бъде оформено тялото на рекултивацията, което ще е с площ  14.945 дка. и ще бъде изцяло в имота отреден за сметище.

След   предепониране и оформяне на проектното тяло на отпадъците се предвижда да   се положи газов дренаж,  горен изолационен екран, дренаж за атмосферни води и рекултивиращ слой, като част от техническата рекултивация.

За изграждането на дренажния слой за филтрирали през рекултивационния слой атмосферни води ще бъде използван дренажен геокомпозит двустранно каширан с геотекстил.

С  изграждането  на  водоплътен  горен  изолационен  екран  се спира досега на атмосферни води с отпадъчното тяло на депото и се елиминира количеството инфилтрат генерирано от отпадъците.

Ще се  предвижда изграждане и на газоотвеждаща система.

За постигане на поставените цели по-горе проектната разработка предвижда да се изгради охранителна канавка  около рекултивираното тялото на отпадъците  и изграждане на система за мониторинг на депото.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Съгласно Закон за почвите, чл.23, ал.2 и Наредба № 26/1996 г./Д.В. бр.89/22.10.1996 г. и всички изменения и допълнения/ Проекта трябва да се съгласува с РИОСВ – Пазарджик.

Съгласно Наредба № 6 от 2013 г. е изготвена система за мониторинг на депото, която трябва включва следните наблюдавани елементи: Метеорологични данни; Мониторинг на подземните води; Мониторинг на газовите емисии от тялото на депото; Мониторинг за състояние на тялото на депото (топографията на депото).

Част „Контрол и мониторинг“ трябва да се съгласува и с Басейнова дирекция – „Източнобеломорски район“

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Имотът е общинска собственост с акт за публична общинска собственост № 412, от 11.04.2014 г. издаден от служба по вписванията гр. Пещера. Земята е с начин на трайно ползване – Депо за битови отпадъци (сметище);

Общинското депо за твърди битови отпадъци е разположен върху поземлен имот с идентификатор № 06207.1.515, местност «Клисурата», в землището на гр. Брацигово с площ 5.685 дка., съгласно скица № 15-91868/03.04.2014г. на Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Пазарджик. Собственик на имота е община Брацигово.  Земята е с начин на трайно ползване – сметище.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

За изпълнение на дейностите по Рекултивация на съществуващото сметище ще се използват земни и хумусни маси. Количествата земни маси и хумусни почви необходими за рекултивацията на депото ще се доставят от местата определени от община Брацигово за временно съхраняване на хумус и излишни земни маси от извършваните строително ремонтни дейности на територията на общината.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Капсулирането на отпадъците с водоплътен горен изолационен екран премахва всички предпоставки за генериране на инфилтрат от сметищното тяло.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

За недопускане на замърсяване на атмосферата с газови емисии с настоящия проект и предвид конфигурацията на тялото на депото ще бъдат изградени газови кладенци с монтирано вентилаторно устройство със сорбционна филтърна система от активен въглен.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

Не се очаква.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Капсулирането на отпадъците с водоплътен горен изолационен екран премахва всички предпоставки за генериране на инфилтрат от сметищното тяло.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не се очаква.

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС. Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

…………………………………………………………………………………………………

Прилагам:

1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб.

4.  Електронен носител – 1 бр.

( Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

( Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

Дата: 20.07.2018г.

УВЕДОМИТЕЛ:

ПЕТКО ПЕТКОВ

Кмет на Община Брацигово

Съгласувал:

инж. Румяна Григорова,

Директор дирекция  „ Специализирана администрация“

Изготвил:

Татяна Симонова

Главен е ксперт “ЕЗСД”